К О Н В Е К Т О Р

"И З О Т Е Р М "

РКН,  РКО,  РКД

П А С П О Р Т

251 - 000 ПС

Конвекторы "Изотерм" - отопительные приборы для систем водяного теплоснабжения. 90% тепла конвектор передает путем нагрева проходящего через него воздуха, т.е. конвекцией и лишь 10% - излучением в окружающее пространство. Этим достигается исключительно равномерное распределение тепла в отапливаемом помещении.

Тепловой пакет конвектора изготовлен из медных труб с алюминиевым оребрением, поэтому  прибор  обладает  низкой  тепловой  инерцией, обеспечивая  тепловой  комфорт  в  помещении  и  экономию  тепловой энергии. Кожух выполнен  из  оцинкованной  стали и окрашен порошковой эпоксиполиэфирной  краской.

Продукция сертифицирована в соответствии с системой сертификации ГОСТ Р

Госстандарта России.

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

1.1.	Конвектор "Изотерм" (в дальнейшем конвектор) предназначен для использования в системах водяного отопления жилых и общественных зданий.

1.2.	Конвектор допускается эксплуатировать в системах водяного отопления с температурой теплоносителя до  130 (С  и избыточным давлением теплоносителя до 1,6 МПа ( 16 кгс/см2).

1.3.	Срок службы конвекторов не менее 25 лет при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации.

2. Обозначение  изделия

РКН – конвектор для монтажа к стене

РКО – конвектор для монтажа к полу

РКД – сдвоенный конвектор для монтажа к полу

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ  поставки

Конвектор в сборе с кожухом		     1 шт.  конвектор РКН и РКО.

Кожух задний		     1 шт.  конвектор РКО.

Кронштейн			2 шт.  если конвектор длиной до 1,6 м (РКН, РКО)

или

3 шт.  если конвектор длиной 1,6 м  и более (РКН, РКО).

Конвектор в сборе с кронштейнами

и кожухами		1 шт.  конвектор РКД

Ключ воздухоспускного клапана 		            1 шт.

Коробка  упаковочная		     1 шт.  конвектор РКН и РКД.

или

2 шт.  конвектор РКО (вторая коробка предназначена для упаковки дополнительного кожуха и кронштейнов)..

Паспорт		                1 шт.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

4.1.		Для присоединения к трубопроводам конвекторы имеют внутреннюю резьбу G ½  с левосторонним или правостаронним подключением (исполнение определяется при заказе).

4.2.		. Размеры и технические характеристики изделий представлены на Рис.1-3 и в таблице 1.

Рис. 1  Конвектор «Изотерм» настенный концевой РКН

с боковым левосторонним подключением

Рис. 2.  Конвектор «Изотерм» напольный концевой РКО

с боковым левосторонним подключением

Рис.3.  Конвектор «Изотерм» напольный сдвоенный концевой РКД

с боковым подключением.

Таблица 1

| Тип конвектора | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | Размеры кожуха | Масса (с кронштейнами) |
| --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  | H мм | L мм | настенный, кг | напольный, кг |
|  |  | настен. | напольн. |  |  |  |  |
| РКН-104 РКН-107 РКН-109 РКН-110 РКН-112 РКН-113 РКН-116 РКН-119 РКН-122 РКН-125 | РКО-104 РКО-107 РКО-109 РКО-110 РКО-112 РКО-113 РКО-116 РКО-119 РКО-122 РКО-125 | 0,228 0,494 0,69 0,770 0,94 1,052 1,334 1,616 1,898 2,180 | 0,212 0,459 0,636 0,716 0,898 0,978 1,241 1,503 1,765 2,027 | 150 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 2,8 3,9 4,57 4,9 5,57 5,9 7,3 8,3 9,3 10,3 | 4,7 6,5 7,57 8,1 9,17 9,7 12,1 13,7 15,3 16,9 |
| РКН-204 РКН-207 РКН-209 РКН-210 РКН-212 РКН-213 РКН-216 РКН-219 РКН-222 РКН-225 | РКО-204 РКО-207 РКН-209 РКО-210 РКО0212 РКО-213 РКО-216 РКО-219 РКО-222 РКО-225 | 0,364 0,795 1,091 1,241 1,544 1,694 2,149 2,603 3,058 3,512 | 0,346 0,755 1,029 1,179 1.459 1,609 2,042 2,472 2,905 3,336 | 250 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 4,0 5,8 7,0 7,6 8,8 9,4 11,5 13,3 15,1 16,9 | 6,0 8,6 8,8 11,2 13,0 13,9 15,9 19,6 21,9 24,8 |
| РКН-304 РКН-307 РКН-309 РКН-310 РКН-312 РКН-313 | РКО-304 РКО-307 РКО-309 РКО-310 РКО-312 РКО-313 | 0,463 1,012 1,389 1,581 1,967 2,159 | 0,449 0,982 1,342 1,534 1,902 2,094 | 350 | 400 700 900 1000 1200 1300 | 5,0 7,6 9,3 10,1 11,8 12,6 | 7,2 10,4 12,8 13,8 16,0 17,0 |

Продолжение таблицы 1.

| Тип конвектора | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | Размеры кожуха | Масса (с кронштейнами) |
| --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  | H мм | L мм | настенный, кг | напольный, кг |
|  |  | настен. | напольн. |  |  |  |  |
| РКН-316 РКН-319 РКН-322 РКН-325 | РКО-316 РКО-319 РКО-322 РКО-325 | 2,738 3,317 3,896 4,475 | 2,656 3,217 3,779 4,341 | 350 | 1600 1900 2200 2500 | 15,6 18,2 20,7 23,3 | 21,2 24,8 28,2 31,8 |
| РКН-404 РКН-407 РКН 409 РКН-410 РКН 412 РКН-413 РКН-416 РКН-419 РКН-422 РКН-425 | РКО-404 РКО-407 РКО 409 РКО-410 РКО 412 РКО-413 РКО-416 РКО-419 РКО-422 РКО-425 | 0,536 1,171 1,605 1,827 2,272 2,494 3,163 3,831 4,500 5,169 | 0,531 1,159 1,587 1,809 2,247 2,469 3,131 3,793 4,455 5,117 | 450 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | 6,5 9,8 12,1 13,2 15,4 16,5 20,3 23,6 27,0 30,3 | 8,6 13,0 14,7 17,4 20,3 21,8 26,8 31,2 35,8 40,0 |
| - - - - - - - - - - | РКД-104 РКД-107 РКД-109 РКД-110 РКД-112 РКД-113 РКД-116 РКД-119 РКД-122 РКД-125 | - - - - - - - - - - | 0,41 0,878 1,217 1,385 1,723 1,891 2,4 2,907 3,414 3,92 | 150 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - | 6,9 9,6 11,2 11,9 13,5 14,2 18,1 20,4 22,7 25,0 |
| - - - - - - - - - - | РКД-204 РКД-207 РКД-209 РКД-210 РКД-212 РКД-213 РКД-216 РКД-219 РКД-222 РКД-225 | - - - - - - - - - - | 0,669 1,46 2,053 2,28 2,885 3,112 3,949 4,783 5,618 6,452 | 250 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - | 9,5 13,8 16,6 18,1 21,1 22,6 27,7 32.2 35,9 40,8 |
| - - - - - - - - - - | РКД-304 РКД-307 РКД-309 РКД-310 РКД-312 РКД-313 РКД-316 РКД-319 РКД-322 РКД-325 | - - - - - - - - - - | 0,868 1,899 2,606 2,967 3,689 4,05 5,137 6,222 7,309 8,396 | 350 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - | 11,9 17,4 21,5 23,3 27,0 28,8 36,3 42,6 48,5 54,8 |

Продолжение таблицы 1.

| Тип конвектора | Номинальный тепловой поток Qну, кВт | Размеры кожуха | Масса (с кронштейнами) |
| --- | --- | --- | --- |
| настенный | напольный |  | H мм | L мм | настенный, кг | напольный, кг |
|  |  | настен. | напольн. |  |  |  |  |
| - - - - - - - - - - | РКД-404 РКД-407 РКД-409 РКД-410 РКД-412 РКД-413 РКД-416 РКД-419 РКД-422 РКД-425 | - - - - - - - - - - | 1,027 2,242 3,074 3,499 4,35 4,775 6,056 7,336 8,616 9,897 | 450 | 400 700 900 1000 1200 1300 1600 1900 2200 2500 | - - - - - - - - - - | 15,1 22,6 27,6 30,5 35,1 37,4 47,5 55,4 63,7 71,2 |

Номинальный тепловой поток (Qну) определен при нормированных условиях (ну): температурный напор, т.е. разность температур между среднеарифметической температурой теплоносителя в конвекторе и расчетной температурой воздуха в отапливаемом помещении, равен  70 (С;  расход теплоносителя через присоединительные патрубки конвектора составляет 0,1 кг/с (360 кг/ч) при его движении по схеме "сверху-вниз"; атмосферное давление - 1013,3 гПа (760 мм рт.ст.).

5. МОНТАЖ

5.1.	Монтаж конвекторов должен выполнять специалист-сантехник.

5.2.	Разметить места установки кронштейнов (см. рис.4.1). При  этом следует учесть, что для оптимальной теплоотдачи расстояние между конвектором и полом, должно быть 100-120 мм, а между конвектором и подоконником не менее 100 мм. При выполнении этой операции рекомендуется использовать упаковочную коробку, положив ее плашмя на пол.Расстояние между осями кронштейнов должно быть на 250 мм меньше длины конвектора. Если длина конвектора более  1,6 м,  то он комплектуется третьим кронштейном, который устанавливается посередине.

5.3.	Выполнить отверстия в стене или полу, установить при необходимости дюбели или деревянные пробки и закрепить кронштейны шурупами.

Закрепленные кронштейны должны обеспечивать горизонтальное положение конвектора.

5.4.	Установить конвектор на кронштейны в соответствии с рис. 4.2. При этом подпружиненные защелки кронштейнов зафиксируют кожух конвектора.

Завернуть винты на защелках для предотвращения их возможного раскрытия (рис.4.3).

5.5. 	При монтаже конвектора напольного исполнения РКО установить дополнительный кожух, закрепив его винтами и прижимными шайбами к кронштейнам в соответствии  с  рис. 5.

5.6.	Выполнить соединение штуцеров конвектора с подводящим и отводящим трубопроводами.

5.7.	Для удаления воздуха из конвектора необходимо свободный конец пластиковой трубки опустить в заранее приготовленную емкость для слива воды.

Ключом воздухоспускного клапана отвернуть воздухоспускной клапан на 0,5-1,5 оборота.

После того, как из трубки вода пойдет сплошной струей без пузырьков воздуха, воздухоспускной клапан закрыть.

Рис. 4  Последовательность монтажа конвектора на стене.

Рис. 5 Последовательность монтажа заднего  кожуха  конвектора  РКО.

6. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

6.1.	Хранить конвекторы до начала эксплуатации следует в таре изготовителя, уложенными в штабели не более 6 по высоте.

6.2.	Допускается транспортирование конвекторов любым видом транспорта.

6.3.	Условия хранения и транспортирования Ж2 по ГОСТ 15150-69.

Температура воздуха от –50 до +50 (С;

относительная влажность до 100% при 25 (С (среднегодовое значение 80% при 15 (С) в отсутствии атмосферных осадков.

7. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: Не допускается эксплуатация конвектора в условиях, приводящих к замерзанию теплоносителя (например, при  отрицательной температуре наружного воздуха отключить циркуляцию теплоносителя через конвектор и открыть окно), что может привести к разрыву труб.

7.1. Не допускаются удары и другие действия, приводящие к механическим повреждениям конвектора и его элементов.

7.2	При использовании в качестве теплоносителя горячей воды её параметры должны удовлетворять требованиям «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

Допускается использование в качестве теплоносителя специальных антифризных жидкостей для отопительных систем типа «DIXIS-30», «DIXIS-TOP» и «Теплый дом».

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Конвектор "Изотерм" соответствует ТУ 25.21.11-001-46928486-2018 и признан

годным к эксплуатации.

Партия №

Дата изготовления

Отметка  о  приемке

9. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

9.1.	Изготовитель гарантирует ремонт или замену вышедших из строя конвекторов в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

9.2.	Гарантийный срок эксплуатации конвекторов -10 лет со дня изготовления.

  - Адрес предприятия-изготовителя:

196651, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, территория Ижорского завода, д. 104, Лит А, пом 7-Н,  АО «Фирма Изотерм»

тел.    (812) 461-90-54,  460-87-58

факс   (812) 460-88-22

Дата продажи		   Подпись продавца и печать

торгующей организации

М.П.

# Text boxes

Кожух

задний

Винт

Скоба

Винт